长春市民政局内网主交换机和UPS电池

设备询价采购项目

长春市民政局

2020年12月24日

第一章 询价说明

长春市民政局根据内网机房建设要求，结合局机关运行维护管理的需求，为保证长春市民政局内网设备安全稳定运行，特提供采购需求，现邀请有意供应商参与竞价。

（1）采购项目名称：长春市民政局内网主交换机和UPS电池设备询价采购项目

（2）采购内容：（详见采购需求明细）

（3）采购金额：整体项目预算不高于9.5万元

（4）供应商资格条件：具有独立法人资格、企业信誉好、有偿付能力，售后服务及时。供应商在响应文件中应提供：营业执照、开户许可证、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录截图、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图。

（5）供应商可以提供认为有必要的证明文件，证明产品的优势。

1、获取项目询价时间及方式：供应商应于 2020 年 12月25日 16:00 时前到长春市民政局领取询价通知并对项目要采购的设备及具体实施进行现场确定，确认采购需求明细。对未进行现场确认的供应商将不得参与提交报价环节。

2、提交报价时间及地点：已报名确认参加本项目询价供应商于 2020 年 12月 30 日 08:00 时至 10:00  时将技术文档和报价文件提交至长春市民政局201室，提供的技术文档和报价文件须事先封装好，并加盖单位公章。

3、采购人信息

名    称：长春市民政局

地    址：长春市绿园区皓月大路1155号

联 系 人：刘佳伟

联系方式：0431-87811335

第二章 采购需求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机: 功能及技术指标 详细技术参数 ★端口及硬件要求 24 *10/100/1000TX4*SFP+ ★交换容量 336Gbps/3.36Tbps ★包转发速率 ≥108Mpps VLAN 支持基于MAC VLAN支持基于端口的VLAN支持QinQ支持Voice VLAN支持协议VLAN 链路聚合 支持GE端口聚合支持静态聚合支持动态聚合支持跨设备聚合支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 路由功能 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V2/V3 MAC地址表深度 ≥16K 组播 支持IGMP Snoopingvv2/v3 生成树 支持STP/RSTP/MSTP协议 虚拟化 支持IRF2虚拟化功能 支持IRF3.1（纵向虚拟化）功能 ACL 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS 支持基于全局、VLAN、端口下发ACL ★QOS 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 镜像 支持端口镜像支持远程镜像 安全 支持用户分级管理和口令保护支持AAA认证支持Radius认证支持HWTACACS支持SSH2.0支持端口隔离支持 802.1X支持端口安全支持MAC地址认证支持IP Source Guard支持HTTPs支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)支持EAD 管理 支持FTP加载升级支持命令行接口（CLI）配置支持Telnet远程配置支持通过Console口配置支持SNMP（EImple Network Management Protocol）支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录支持iMC网管系统支持WEB网管支持系统日志支持分级告警支持NTP支持电源、风扇、温度告警 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 模块： 光模块，多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 1 | 台 |  |  |
| 3 | UPS主机： 1.UPS采用DSP全数字化控制，避免模拟器件失效带来的风险。 2. 输入电压范围可达到120VAC-270VAC。 3. UPS主机直流电压可调，192VDC，216VDC，240VDC。 4. UPS带ECO经济运行模式可高效节能，降低用户使用成本。 5．输入采用功率因数校正（PFC）技术，输入功因可达到0.99。 6. UPS为国内外知名品牌 7.主机为10KVA。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 蓄电池：12V100AH | 48 | 块 |  |  |
| 5 | 电池柜：定制A16 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 配电箱： 10平方输入输出线缆 | 1 | 套 |  |  |
| 备注 | 以上费用包括设备运输、安装、调试、税费。 |
| 服务要求 | 提供3 年免费人工服务，人工服务2 个小时响应时间。交换机、UPS、主机蓄电池3 年质保。 |
| 供货期 | 采购合同签订之日起 7 个工作日 |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性付清全部合同价款 |
| 交货地点 | 长春市民政局 |

- 供应商须知

一、供应商报价须知

1、所有报价均使用人民币。

2、供应商应在响应文件所附的货物报价一览表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。

# 3、供应商应一次报出不得更改的价格，货物的单价和总价应当包括货物、运输、伴随服务、安装调试、税费等一切费用。

# 4、技术文档和报价文件要单独封装。

二、评定成交标准

# 从质量和服务均能满足询价通知实质性响应要求的供应商中，选择价格最低的供应商作为项目成交单位。

# 三、其它要求

# 1、各供应商需要详细了解和阅知采购需求上列明的各项要求，并在技术文档中对采购需求的每一项参数一一对应说明，所提供产品是否符合需求。

# 2、针对要求做出明确响应，不响应供应商不能选定成交单位。

# 3、确定成交供应商后，供应商须按照招标需求完成所有采购内容，经验收合格后，一次性付款。

# 长春市民政局

# 2020年12月24日